## Slide 1: EDIFÍCIOS EM PAREDES DE CONCRETO
ESTUDO DA
NORMALIZAÇÃO
Conceituação e Dimensionamento

## Slide 2: TEMAS A SEREM ABORDADOS
Base normativa brasileira de apoio
Expressões de dimensionamento – solicitações normais
Solicitações tangenciais

## Slide 3: Base normativa brasileira de apoio
Todas as hipóteses e adoções estão calcadas no texto ou no espírito técnico que norteou a
NBR-6118 em sua última e importante revisão de 2003.
Para assim proceder o seguinte raciocínio lógico foi adotado, ou seja, subdividir a estrutura em duas regiões segundo a intensidade das solicitações das paredes tomadas como chapas:
  Regiões tipo A
  Regiões tipo B

## Slide 4: Regiões tipo A
  Baixo nível de tensões normais solicitantes de tração.
    tensões normais solicitantes de tração em valor de cálculo nas combinações de ELU com intensidade igual ou inferior a 0,85.fctd conforme capítulo 24- NBR6118
    tensões normais solicitantes de tração em valor de cálculo nas combinações de ELS com intensidade igual ou inferior a fctm .

## Slide 5: Regiões tipo A

## Slide 6: Regiões tipo B
Sempre que as condições de adoção de região tipo A não puderem ser admitidas. Nestes casos, a postura é a de dimensionamento de peças estruturais usuais de concreto armado (regiões tipo B)

## Slide 7: Ilustração de alguns exemplos das Regiões A e B
Regiões A
Regiões B
Elevação esquemática de um edifício
Aberturas nas paredes

## Slide 8: Lista de algumas regiões tipo B
Lajes, vigas e vergas
Encontros verticais entre paredes
Bordas livres de paredes
Aberturas em paredes
Paredes próximas às transições de cargas ou forma.
Blocos e vigas de transição ou de fundações

## Slide 9: Solicitação normal

## Slide 10: Expressões de dimensionamento – solicitações normais
PRÁTICA RECOMENDADA PARA PROJETO DE PAREDES DE CONCRETO ATÉ 5 PAVIMENTOS
Situação restrita a 5 pavimentos e geometria bem comportada.

## Slide 11: Expressão proposta
0,1%<= r a taxa de armadura longitudinal (vertical) da parede <= 1%
para 35 < l < 86
para 86 < l <120
= ES . 0,002
gc = 1,4 . 1,2 = 1,68
fck<=40MPa
Armadura no plano central da parede
Condições impostas limitadoras:
M1k=max(0,1*le²/8; eamin.Nk)
eamin= 0,015+0,03h (metros)

## Slide 12: Para generalizar é possível utilizar-se o método do pilar padrão acoplado a diagramas momento x curvatura
Md
1/R
Le²/10.(1/R)
Diagrama MomentoxCurvatura
M1d
Md,lim
(1/R)lim
Chart: Curvatura
| 2.8147500000000008E-3 | 5.6295000000000017E-3 | 8.4442500000000021E-3 | 1.1259000000000003E-2 | 1.4073749999999999E-2 | 1.6888500000000015E-2 | 1.9703250000000012E-2 | 2.2518000000000007E-2 | 2.5332750000000008E-2 | 2.8147500000000009E-2 | 3.0962250000000011E-2 | 3.3777000000000022E-2 | 3.659175000000002E-2 | 3.9406500000000025E-2 | 4.2221250000000016E-2 | 4.5036000000000041E-2 | 4.7850750000000032E-2 | 5.0665500000000023E-2 | 5.3480250000000035E-2 | 5.6295000000000033E-2 | 5.9109750000000037E-2 | 6.1924500000000042E-2 | 6.4739250000000081E-2 | 6.7554000000000086E-2 | 7.0368750000000077E-2
M2d | 2.0147 | 2.2149 | 2.415 | 2.6152 | 2.8154 | 3.0156 | 3.2158 | 3.4159 | 3.6161 | 3.8163 | 4.0165 | 4.2166 | 4.4168 | 4.617 | 4.8172 | 5.0174 | 5.2175 | 5.4177 | 5.6179 | 5.8181 | 6.0182 | 6.2184 | 6.4186 | 6.6188 | 6.8189
Diagrama Momento Curvatura | 0.73733 | 1.4665 | 2.1272 | 2.5449 | 2.8232 | 3.0227 | 3.1722 | 3.2875 | 3.3778 | 3.4489 | 3.5047 | 3.5475 | 3.5808 | 3.6073 | 3.6286 | 3.6462 | 3.6605 | 3.6727 | 3.6831 | 3.6919 | 3.6993 | 3.7059 | 3.7118 | 3.7168 | 3.7211
Rupturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0946 | 3.1037 | 3.1117 | 3.1188 | 3.1248 | 3.1298 | 3.134 | 3.1378 | 3.1414
ELU2 | 0.49876 | 0.99034 | 1.4674 | 1.9205 | 2.2641 | 2.5016 | 2.6702 | 2.7893 | 2.8712 | 2.9301 | 2.9738 | 3.0067 | 3.0327 | 3.0532 | 3.0695 | 3.0833 | 3.0946 | 3.1037 | 3.1117 | 3.1188 | 3.1248 | 3.1298 | 3.134 | 3.1378 | 3.1414
Diagrama Modulado | 0.73733 | 1.4665 | 2.1272 | 2.5449 | 2.8232 | 3.0227 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946 | 3.0946
1,1.fcd

## Slide 13: Método do Pilar padrão simplificado (mais prático e menos econômico)
Md2=Le²/10.(0,005/max(n+0,5;1)h))

## Slide 14: Condições de contôrno

## Slide 15: Condições de contorno

## Slide 16: Condições de contorno
Le,l

## Slide 17: Condições de contorno
nd,res
nd,sol

## Slide 18: Sensibilidade da geometria
6
6
7,5
4,5
58,57
48,45
100
Queda de 17,3%

## Slide 19: Cortante

## Slide 20: Acréscimo de cortante por efeito torção
Vd
Vd
e
a
a
Vd.e = 2aV*
V*
V*

## Slide 21: Esforços nos encontros das paredes
compressão
tração

## Slide 22: Critério de verificação ao cortante
Ma
Mb
L
V
V
(Ma+Mb)
L
Vk =
Vd,res=0,3.fctd.Ac.(1+3*scmd/fck)
1+3*scmd/fck) <=2
Armadura mínima

## Slide 23: Critério expedito para dimensionamento das armaduras de costura
Vd
Vd
Nd
Nd
Asx=Vd/(b.fyd)
Asy=(Vd-Nd/2)/(b.fyd)
Se a condição anterior não for cumprida
Vdres = 0,10avfcdAc
>= As,min

## Slide 24
Obrigado!